## Slide 1
Geologischer Dienst NRW
Dr. Thomas Schöbel
Grundlagendaten des GD NRW zur Modellverfeinerung
GROWA+ NRW 2027
1. Begleit-AK am 12. Dezember 2022

## Slide 2
GROWA+ NRW 2027
Räumlicher Bezug für die Verweil- und Fließzeitenermittlung auf GWK-Ebene sowie bis Vorflutereintritt (Hansen et al., 2018)
Projektschwerpunkt
Wasserhaushalt und Abflusskomponenten
Nachbildung des Weges des Niederschlagswassers mitsamt hier relevanter Inhaltsstoffe (Nitrat, Phosphor usw.) mit Hilfe von Modellen.
Bodenoberfläche
Boden
Ungesättigte Zone tiefer 2 Meter
Gesättigte Zone
Grundlagendaten des GD

## Slide 3
GROWA+ NRW 2027
N-Eintrag aus Punktquellen
Diffuse N-Quellen (ohne Erosion)
Verlagerbarer N-Überschuss im Boden
Disaggregierung (Landnutzung)
Immobilisierung
Atmosphärische N-Deposition auf Landoberflächen (PINETI3)
Denitrifikation im Boden (DENUZ)
Abflusskomponeten, Eintragspfade (mGROWA)
Grundwasser (WEKU)
Diffuser N-Eintrag ins Grundwasser
N-Retention in Oberflächengewässern
Abschwemmung
Drainage
Zwischenabfluss
Grundwasser
Aktueller Nährstoffbericht
(LWK)
N-Fracht in Oberflächen-gewässer und N-Eintrag in Küstengewässer
Diffuse N- Eintrag über urbane Systeme
Diffuser N-Austrag aus dem Boden
Nitratkonzentration im Sickerwasser
Diffuser N-Eintrag
Atm. Deposition
Erosion
feedback
N-Eintrag ins Grundwasser aus Kleinkläranlagen u. urbanen Systemen
Fließzeit
Denitrifikation
feedback
Verweilzeit in der Grundwasserüberdeckung

## Slide 4
TB IIa: Aktualisierung / Verfeinerung mGROWA-Modell:
Umstellung auf Periode 1991 - 2020
Erstellung / Verwendung Hybrid-Bodenkarte 1:5.000 / 1:50.000
Verwendung aktualisierte Grundwasseroberfläche
Verwendung aktualisierte Dränkarte
Verwendung Landnutzung 2020-2022
Räumliche Modellerweiterung Grenzregion
Aktualisierung Nitratkonzentration im Sickerwasser
Basierend auf N-Bilanzüberschüssen 2020-2022
Basierend auf N-Deposition 2020-2023
Basierend auf Sickerwasserraten 1991-2020
Basierend auf verfeinertem Nitratabbau im Boden
Verfeinerte Plausibilitätsüberprüfung:
  nach Wolters et al. 2021
  Aktualisierte NO3-Messwerten im Grundwasser
  historische N-Bilanzsalden seit 2003
TB IV: Verfeinerung Denitrifikation Boden DENUZ- Modell:
Neuableitung Nitratabbaubedingungen aus Hybrid-Bodenkarte 1:5.000 / 1:50.000
Verwendung aktualisierte Verweilzeiten
Verwendung aktualisierte Sickerwasserraten
Überprüfung Abbaupotentiale Deckschichten
TB III: Verfeinerung Verweilzeitenberechnung UZ:
Sickerwasser Periode 1991 - 2020
Hybrid-Bodenkarte 1:5.000 / 1:50.000
Aktualisierte Grundwasseroberfläche
Aktualisierte Dränkarte
Landnutzung 2020-2022
TB IV: Verfeinerung Fließzeiten / Denitrifikation Grundwasser WEKU-Modell:
aktualisierte Grundwasseroberfläche
Einbeziehung hydrogeologischer Parameter aus Bohrdatenbank
aktualisierte Grundwassergütedaten
Einbeziehung erweiterter Datensatz N2-/Ar
Plausibilitätsüberprüfung nach Wolters et al. 2022
TB V + VII: Aktualisierung N-Eintrag:
N-Bilanzüberschüsse 2020 – 2022
N-Deposition 2020 - 2022
Ergebnis TB IIa und IIb
Ergebnis TB III
Ergebnis TB IV
TB I: Landwirtschaftskammer (LWK):
N-Bilanzüberschüsse 2020-2022
Historische N-Bilanzsalden seit 2003
TB V + VII: Aktualisierung N-Eintrag:
N-Deposition 2020-2022
Historische N-Deposition seit 2003
TB IIb: Aktualisierung Landnutzung:
Landnutzung 2020-2022
Historische Landnutzung seit 2003
TB IIb: Verfeinerung Dränpotenzialkarte:
Verwendung Landnutzung 2020-2023
Erstellung / Verwendung Hybrid-Bodenkarte 1:5.000 / 1:50.000
Angaben der LWK zu konkreten Dränflächen
Modellsystem Stickstoff GROWA+ NRW 2027:
Aktualisierungen und gezielte Weiterentwicklung
Notes: Notizen Notizen
Notizen

## Slide 5
GROWA+ NRW 2027
Bodenoberfläche
BK 5 (2 m )

## Slide 6
GROWA+ NRW 2027
Landesweit vorhanden:
Bodenkarte von NRW 1:50000 (BK50)
Eckdaten:
Ca. 155 000 Einzelflächen
Ca. 7 500 Bodeneinheiten
mit je 1 bis 6 Schichten
72 Vollblätter
8 Randblätter
Digital
Informationssystem Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen 1 : 50 000
Blattschnittfrei
WMS-Dienst
www.wms.nrw.de/gd/bk050?
(Dr. Heinz Peter Schrey – GD NRW)
Die Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen 1:50 000 (BK50)

## Slide 7
GROWA+ NRW 2027
BK5 (digital) ausgeliefert an FZJ:
insgesamt
ca. 516 000 Flächen davon
ca. 312 000 Flächen aus BK5 F 214 000 Flächen aus BK5L
im Vergleich BK50 landesweit
ca. 155 000 Flächen
(Dr. Stefan Schulte-Kellinghaus – GD NRW)

## Slide 8
GROWA+ NRW 2027
Die „Best-of“ Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen

## Slide 9
GROWA+ NRW 2027
Bodenkundliche Daten
- Datenauswertungen
Die Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen (BK5 und BK50)
Relevante Bodeninformationen aus digitalen Bodenkarten für den Einsatz im Modellsystem:
- Bodentypen
- Bodenhorizonte und –schichten mit Mächtigkeiten
- Bodenart mit abgeleiteten Parametern für den Bodenwasserhaushalt (z. B. FK, nFK, kf-Wert, Kapillaraufstieg usw.)
Grundwasser- / Staunässeverhältnisse
- Ableitung der potentiellen Dränbedürftigkeit
- Denitrifikationspotential
In Kombination mit Klimadaten und Geländemodell:
- Erosionsfaktoren K-, S- und R-Faktor (z. B. MEPhos)

## Slide 10
GROWA+ NRW 2027
Erosionsgefährdung GD NRW
nach Allgemeine Bodenabtragsgleichung (DIN 19708:2022-08)
Der Beitrag des Geologischen Dienstes: Aus den Faktoren R, K und S wird die natürliche Erosionsgefährdung berechnet
Dabei werden folgende Datenquellen verwendet:
R: die Ableitung des R-Faktors basiert auf Daten der Radarklimatologie (durch DWD und TU München, 1 qkm-Raster des DWD).
K: Entsprechend der Vorgabe der der DIN berechnet der Geologische Dienst den K-Faktor auf der Grundlage der jeweils besten Datenbasis:
a: liegt eine spezielle Aufbereitung der Bodenschätzung unter Verwendung weiterer Daten des FIS Boden vor, werden diese Daten verwendet Eine solche Aufbereitung der Daten liegt für ca. 2 % der Landesfläche vor.
b: liegen entsprechend aufbereitete Daten nicht vor, wird die Bodenkarte zur landwirtschaftlichen Standorterkundung verwendet. Etwa 55 % der landwirtschaftlichen Flächen werden durch diese Bodenkarte abgedeckt.
c: alle übrigen Flächen (nicht kartierte landwirtschaftliche Flächen, Forstflächen und Siedlungsbereiche) werden durch eine entsprechende Auswertung der für NRW flächendeckend vorliegenden Bodenkarte 1 : 50.000 abgedeckt.
S: Für NRW: DGM 5 aus DGM 1 (FZ Jülich). Aus DGM 5 werden die Hangneigungen berechnet und die entsprechenden S-Faktoren zugeordnet.
(Dirk Elhaus – GD NRW)
Allgemeine Bodenabtragsgleichung: 𝐴 = 𝑅 ⋅ 𝐾 ⋅ 𝑆 ⋅ 𝐿 ⋅ 𝐶 ⋅ 𝑃
Dabei ist
A der langjährig zu erwartende mittlere Bodenabtrag, in t/(ha⋅a)
R der Oberflächenabfluss- und Regenerosivitätsfaktor
K der Faktor für die Bodenerodierbarkeit durch Wasser
S der Hangneigungsfaktor
L der Hanglängenfaktor
C der Bodenbedeckungs- und Bodenbearbeitungsfaktor
P der Faktor zur Berücksichtigung von Erosionsschutzmaßnahmen
„Best-of“-
BK

## Slide 11
GROWA+ NRW 2027
Labordaten des GD NRW
(für MEPhos)
Abgerufene Daten
Rechts- und Hochwerte
Bodentiefe
Datum oder Jahr
Angaben zur Nutzung des Probenahmestandorts
die Pges und Nges-Konzentrationen,
Bodenart der beprobten Schicht (Kornfraktion)
Kohlenstoffdaten (Corg / Cges)
Informationen zu verfügbaren Analysen:
Stickstoff-Methode DIN ISO 13878
Phosphor im Perchlorsäureaufschluss
Bodenart-Methode angelehnt an KÖHN
Kohlenstoff-Methode DIN ISO 10694
(Dr. Carsten Schilli – GD NRW)
P- oder N-Werte
Datensätze von 1146 Standorten aus den Jahren 2000 – 2021
Beprobungstiefe bis maximal 40 cm
Vorrangig geht es um landwirtschaftliche Nutzflächen aus BK5-Kartierungen (meist Wasserschutzgebiete / WRRL)

## Slide 12
GROWA+ NRW 2027
Vielen Dank